## Slide 1: Multisim实验
第1题：
用Multisim设计全加器
作业要求：
（1）给出逻辑表达式
（2）截图保存电路图
（3）拍照片，表示运行结果。

## Slide 2: Multisim实验
第2题：
4位比较器扩展为8位比较器
作业要求：
（1）给出逻辑表达式
（2）截图保存电路图
（3）拍照片，表示运行结果。

## Slide 3: Multisim实验
第3题：
调整计数器频率，
（1）降低2倍
（2）降低4倍
（3）提高2倍
（4）提高4倍
作业要求：
（1）给出调整线路的原理
（2）截图保存电路图
（3）拍照片，表示运行结果。

## Slide 4: Multisim实验
第4题：
（1）4位计数器，扩展到8位计数器
（2）频率提高2倍
（3）频率提高4倍
* 或者任意3个频率
。
作业要求：
（1）给出调整线路的原理
（2）截图保存电路图
（3）拍照片，表示运行结果。
拍10秒视频，在4秒、6秒、8秒截屏。图片写入实验报告。分析结果。进位到千位即可。

## Slide 5
现场做一个两输入与门的例子，演示带领学生一步一步做
修改出一个全加器。
## This file is a general .xdc for the Nexys A7-100T
## To use it in a project:
## - uncomment the lines corresponding to used pins
## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project
## Clock signal
#set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CLK100MHZ }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
#create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MHZ}];
##Switches
#set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

## Slide 6: Verilog 实验——数据比较器和加法器实验
1.实验介绍
在本次实验中,将使用Verilog HDL实现4位比较器、8位比较器、串行加法器的设计。
2 实验目标
(1）深入了解比较器和加法器的原理。
(2）学习使用Verilog HDL设计4位比较器和8位比较器。
(3）学习使用Verilog HDL设计8位串行加法器。最低位进位，用5个按钮的中间按钮代替。
3 实验要求
（1）按照参考资料内，布置引脚关联。
（2）模块名和变量名按参考资料
（3）采用实例化的方法实现两个模块（即8位比较器由两个4位比较器组成，8位串行加法器，由8个全加器组成）。
（4）实验报告，包括原理、代码、照片（典型例子）。

## Slide 7: Verilog 实验计数器与分频器实验
1.实验介绍
在本次实验中,将使用Verilog HDL实现计数器和分频器的设计。
2 实验目标
（1）深入了解计数器和分频器的原理。学习使用Verilog设计实现同步计数器和分频器。
（2）计数器为模8计数器，要求在实验报告中给出次态真值表，激励函数。
（3）分频器（模10），支持用两个拨码开关，实现频率切换，分频器输出增加十进制数码管显示。
3 实验要求
（1）按照参考资料内，布置引脚关联。模块名和变量名按参考资料
（2）采用实例化JK触发器实现计数器模块，分频器可以任意方式。
（3）实验报告，包括原理、代码、照片（典型例子）。
（4）输入时钟频率太高，可以直接用其他模块或者Verilog降频到100Hz以下，作为后续模块使用。

## Slide 8: 数码管的多位扫描方式显示
1.实验介绍
在本次实验中,将使用Verilog HDL实现计数器，数码管以十进制多位方式显示。
2 实验目标
（1）学习使用Verilog设计十进制计数器；
（2）用多位数码管显示。
（3）支持用两个拨码开关，实现计数时钟频率切换。
3 实验要求
（1）参考给定例子，实现8位数码管显示计数器，例子只实现了6位；
（2）通过实验，得到最佳扫描方式显示的周期，保存数据，说明理由，写入实验报告。
（3）实验报告，包括原理、代码、照片（典型例子）。
（4）输入时钟频率太高，可以直接用其他模块或者Verilog降频到100Hz以下，作为后续模块使用。